使用说明书                                        用途 特点

# XD3310A型微电脑移相器

# 使　用　说　明　书

# 用  途

ＸＤ系列微电脑移相器作为传统感应移相器的更新换代产品，是电力部门、电工仪表行业、大型电力用户、科研院所和高、中等院校等一切需要相位调节的部门之理想的精密移相电源，它能平滑无级地实现电流对电流、电压对电压、电流对电压的移相。其中，XD3310A型微电脑移相器可以方便地实现三相电流对三相电压的精密移相。

XD3310A型微电脑移相器有六个输出量，即参考电流ＩA、ＩB、ＩC，移相电压ＵA、ＵB和ＵC，其中ＩA、ＩB、ＩC之间的相角互为恒定的120°，ＵA、ＵB和ＵC之间的相角也互为恒定的120°。三相电流对三相电压的移相操作通过移相器面板上的相应键盘实现。

XD3310A型微电脑三相移相器的突出优点是它的高精度、高可靠性和高稳定度，并且触摸按键盘，操作简单、液晶显示屏直观显示所有参数、重量轻，受到行家的好评和用户的广泛青睐。

特  点

* 恒压输出正弦对称三相移相电压, 并实现电压幅值无级调节

* 恒流输出正弦对称三相参考电流, 并实现电流幅值无级调节

武汉新电新技术有限公司  电话:027-87875025                                １

技术指标                                      微电脑移相器

* 能方便地实现三相电流对三相电压任意角度连续移相或预置移相

* 移相角度稳定，移相范围大，可重复做正向或逆向任意角度连续

移相

* 移相精度高，单步移相0.1°,稳定无漂移

* 移相操作全部采用键盘操作，并具有以下三种移相方式：

① 预置快速移相（大跨度快速移相）

② 连续移相

③ 单步移相（微调移相）

* 输出波形好, 不受工作电压波形畸变的影响，其频率可为标准的

5Ｈz，亦可与系统同步

* 数字显示移相角度、电流、电压

* 设有防外部过载及短路的快速自动保护装置

型号含义

ＸＤ　３　３　１　０  A

技术指标

*  移相输出相数：三相（ＵA、ＵB、ＵC）

*．参考输出相数：三相（ＩA、ＩB、ＩC）

２    期         电话:027-87875025   武汉新电新技术有限公司

使用说明书                                         技术指标

*  输出波形：标准正弦波（失真度＜2％）

*  三相相位差：对称120° (对称角误差≤±0.5°)

*  输出频率：与电力系统50Hz同步

或标准50Hz (误差≤±0.01Hz)

*  输出参考电流：0.05(6A （恒流）

*  输出移相相电压：1(100V/260V (恒压)

*  电流输出功率: 60VA (20VA/相)

*  电压输出功率: 75VA (25VA/相)

*  移相范围：±360°

*  移相误差：≤±0.3°

*  移相方式及速度：

⑴ 正向或逆向连续移相: 25°/S

⑵ 正向或逆向单步移相（微调移相）: 每步0.1°

⑶ 预置任意角搜索移相（大跨度快速移相）: 100°/S

*  显示方式及分辨率

⑴ 液晶屏全参数显示

⑵ 数字相位表显示相位角  (分辨率：0.1°)

⑶ 数字电压表显示电压值  (分辨率：0.1V)

⑷ 数字电流表显示电流值  (分辨率：0.01A)

*  工作电源: 单  相 220V±10％  50Hz

*  外形尺寸: 440×400×200 mm3

*  重量：13Kg

用户第一质量第一信誉第一  电话:027-87875025                              3

移相器面板图                                  微电脑移相器

图1  XD3310A型微电脑移相器面板图

移相器主面板说明

⑴ 三相恒压输出

⑵ 触摸按键操作

⑶ 液晶显示屏

⑷ 三相恒流输出

⑸ 幅值无级调节

4        期      电话:027-87875025   武汉新电新技术有限公司

使用说明书                                   移相器后面板图

图2  XD3310A型微电脑移相器后面板图

   移相器后面板说明

⑴ 电源开关

⑵ 电源插座

⑶ 保险丝

⑷ 输出电压、电流对称度微调旋钮

⑸ 机箱散热通风口

用户第一质量第一信誉第一  电话:027-87875025                             5

内部连线图                                    微电脑移相器

   内部连线示意图

图3  XD3310A型微电脑移相器内部连线示意图

6       期       电话:027-87875025   武汉新电新技术有限公司

使用操作方法                                     接线 开机

使用操作方法

# 接线

1. 参考三相电流:

参考三相电流从ＩA、ＩB和ＩC端子输出，带"*"号的端子为同名端。每一相电流输出端子, 或接入电流负载，或将其短路。

请注意:由于ＩA、ＩB、ＩC均为恒流方式输出，故不可开路,否则仪器将判断为机器故障并自动停机。

2. 移相三相电压:

移相三相电压从ＵA、ＵB和ＵC端子输出设在面板上; Ｕ0端子为中心点。所接负载不得短路、接地。

# 开机

1． 检查电压及电流幅值调节旋纽均应在最小位置, 电源开关则在关断状态。

2． 接上所有电流负载（不用的相应短接）。

用户第一质量第一信誉第一  电话:027-87875025                             7

移相操作                                     微电脑移相器

3．投入电源开关，仪器启动完毕。面板上相位显示为全０，cosφ=1.000，频率：系统。电流、电压显示为最小值。

4.预热10分钟，使本仪器达到最佳工作状态。

移相操作                                  

1. 连续移相：

按下    键不放，此时移相器以大约25°/s的速度作正向连续移相，松开此键，则相位锁定。

按下    键不放，此时移相器以大约25°/s的速度作反向连续移相，松开此键，则相位锁定。

2. 单步移相：

每击一次    键(按下后立即松开)，则相位增加0.1°。

每击一次    键(按下后立即松开)，则相位减少0.1°。

3. 键盘预置移相：

将所要求的移相角度通过面板上的数字键及小数点键键入移相器, 然后按   键，移相器便以每秒约１００°的速度自动搜索到预置的移相角度上。

4. 移相相位的读出:

“移相角”所显示的角度，即为移相器之移相角度。其定义为：参考电流ＩA滞后于移相电压ＵA的角度。

5. 功率因数值的读出:

“cosφ”所显示的值即为移相角的功率因数值。

8                电话:027-87875025   武汉新电新技术有限公司

使用操作方法                                   调节切换操作

输出电流、电压的幅值调节                     

1． 参考电流ＩA、ＩB、ＩC的输出幅值可通过电流调节旋纽作同步无级调节(即:旋转电流调节旋纽，ＩA、ＩB、ＩC同时增大或减小)。

输出电流单位：安培。

2． 移相电压ＵA、ＵB和ＵC的输出幅值可通过电压调节旋纽作同步无级调节(即:旋转电压调节旋纽，ＵA、ＵB和ＵC同时增大或减小)。

输出电压单位：伏特。

3． 当发现ＩA、ＩB、ＩC三相电流或ＵA、ＵB和ＵC三相电压不平衡时(出厂时已校平衡)，可通过后面板上的对称度微调区中微调孔进行微调。

微调基准:电流为ＩA, 微调ＩB和ＩC使之三相电流平衡;

电压为ＵA, 微调ＵB和ＵC使之三相电压平衡。

   频率切换                                  

# 每次开机，仪器均工作在系统50Hz频率之下，与工作电源的频率同步；

# 如需更换至标准50Hz, 操作   键即可。注意：  键为频率切换键，每按一次，即改变一次输出频率状态。

用户第一质量第一信誉第一  电话:027-87875025                             9

过载保护                                     微电脑移相器

# 过载保护

# 移相器设有三套灵敏保护：

# 1． 移相电压输出相对 “地”短路及相间短路保护，当短路发生时本仪器将迅速切断所有的输出，并在液晶屏上显示故障提示。

# 2． 参考电流输出开路保护，当任一相电流开路时，本仪器也将迅速切断所有的输出，并在液晶屏上显示故障提示。

# 3. 电流、电压输出过载保护，当任何一相输出超出最大输出功率时，本仪器将切断所有输出，并在液晶屏上显示故障提示。

# 在保护动作后, 移相器将停止工作，此时电压、电流输出为零，必须在消除故障后，先将电压、电流的输出幅值适当调小再按   键，仪器方可重新启动。

10                电话:027-87875025   武汉新电新技术有限公司

使用操作方法                                       注意事项

注意事项                                     

1. 仪器在启动前，请先将电压、电流负载接好，再启动升压升流，测量完毕后，将电压电流降至最低值，然后关机，避免带电接入或拆除负载时引起干扰，致使主机出现故障停机。

2. 本仪器不能在容性负载下工作，否则会故障停机。

3．仪器应防震动。特别要注意保护底部不受冲击。（因为仪器底部也装有集成芯片电路板）。

4．本仪器可连续工作，但在使用过程中应有必要的通风环境。

5. 工作电源电压低于２２０Ｖ时，移相器的额定输出功率有所下降。如果强行增加输出功率，可能导致保护动作，切断输出。

武 汉 新 电 新 技 术 有 限 公 司

公司地址：武汉市广八路30号国际企业大楼401

邮政编码：430079   电话: (027)87875025

用户第一质量第一信誉第一  电话:027-87875025                             11

附录1                                           使用说明书

附录：武汉新电新技术有限公司独家研制生产的微电流继电器一览表

XDJC系列微电流冲击继电器

| 型 号 | 额定电压(DC) | 最小冲击动作返回电流 | 最大稳定电 流 | 功耗 | 触点容量 | 安装形式 | 开孔尺寸 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XDJC-11 | 24～220V | 40～12mA | 1A | ＜3W | 0.5A/220V | 嵌入式 | 105×65mm | 预警回路 |
| XDJC-12 | 24～220V | 30mA | 1A | ＜3W | 0.5A/220V | 嵌入式 | 105×65mm | 事故回路 |
| XDJC-21 | 220V | 12mA | 1A | ＜5W | 2A/220V | 凸出式 | 80×115mm | 预警回路 |
| XDJC-23 | 24～110V | 40～12mA | 1A | ＜5W | 2A/220V | 凸出式 | 80×115mm | 预警回路 |
| XDJC-22 | 24～220V | 30mA | 1A | ＜5W | 2A/220V | 凸出式 | 80×115mm | 事故回路 |

XDDX系列微电流闪光继电器

| 型 号 | 额定电压(DC) | 最小启动电 流 | 最大稳定电 流 | 功耗 | 闪光频率 | 触点容量 | 安装形式 | 开孔尺寸 | 音响提示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XDDX-1 | 24～220V | 8mA | 2A | ＜5W | 60±20次/分 | 2A/220V | 嵌入式 | 105×65mm | 无 |
| XDDX-11 | 24～220V | 8mA | 2A | ＜5W | 60±20次/分 | 2A/220V | 嵌入式 | 105×65mm | 有 |
| XDDX-12 | 24～220V | 8mA | 2A | ＜5W | 60±20次/分 | 2A/220V | 嵌入式 | 116×141mm | 无 |
| XDDX-14 | 24～220V | 8mA | 2A | ＜5W | 60±20次/分 | 2A/220V | 嵌入式 | 116×141mm | 有 |
| XDDX- 2 | 220V | 8mA | 2A | ＜5W | 60±20次/分 | 2A/220V | 凸出式 | 81×56mm | 无 |
| XDDX-21 | 220V | 8mA | 2A | ＜5W | 60±20次/分 | 2A/220V | 凸出式 | 81×56mm | 有 |
| XDDX-23 | 24～110V | 8mA | 2A | ＜5W | 60±20次/分 | 2A/220V | 凸出式 | 81×56mm | 无 |
| XDDX-24 | 24～110V | 8mA | 2A | ＜5W | 60±20次/分 | 2A/220V | 凸出式 | 81×56mm | 有 |

AD11系列节能灯具

| 品 名 | 型 号 | 电压等级 | 开孔尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 半导体双灯光示牌 | AD11-(77*31)/24 | 24V～380V | 79×32.5mm |
| 半导体单灯光示牌 | AD11-(39*31)/24 | 24V～380V | 41×32.5mm |
| 半导体微型光示牌 | AD11-(56*22)/24 | 24V～380V | 58×23.5mm |
| 半导体节能信号灯 | AD11-25 | 6.3V～380V | φ25 |
| 半导体节能信号灯 | AD11-30 | 6.3V～380V | φ30 |
| 带灯按钮 | LA38-11/301 | 6.3V～380V | φ25 |
| 带灯按钮 | LA38-22/202 | 6.3V～380V | φ25 |

12               电话:027-87875025   武汉新电新技术有限公司

中国˙武汉东湖新技术开发区  武汉新电新技术有限公司

公司地址：武汉市广八路30号国际企业大楼401

邮政编码：430079     电话: (027)87875025

微电脑移相器                                        目 录

目   录

用途…………………………………………………………… 1

特点…………………………………………………………… 1

型号含义……………………………………………………… 2

技术指标……………………………………………………… 2

XD3310A型微电脑移相器面板图…………………………… 4

XD3310A型微电脑移相器后面板图………………………… 5

内部连线示意图……………………………………………… 6

使用操作方法

接线…………………………………………………………… 7

开机…………………………………………………………… 7

移相操作……………………………………………………… 8

输出电流、电压幅值调节…………………………………… 9

频率切换……………………………………………………… 9

过载保护………………………………………………………10

注意事项………………………………………………………11

武汉新电新技术有限公司  电话:027-87875025                              (

XD3310A型

微电脑移相器

使用说明书

武汉新电新技术有限公司

中国·武汉 东湖新技术开发区

# Text boxes

相位+

液晶显示屏型

B相                         C相

电流微调

(                            (

B相                        C相

电压微调

(                           (

武汉新电新技术有限公司

参

考

电

流

输

出

微电

脑

相位处理系统

三相电压幅值调节     三相电流幅值调节

电

流

源

功

放

移

相

电

压

输

出

三相电压输出

风  扇

三相电流输出

XD3310A型微电脑移相器

⑴            ⑵       ⑶            ⑷        ⑸

整

流

稳

压

公司代号

输出参考相相数

输出移相相数

输出功率代号

电

压

源

功

放

24V

24V

10V

18V

+35V

-35V

保险丝

电流负反馈

Ic

Ib

Ia

电源

输入

(220V

###### K

0

5

6

7

8

9

1

产品设计代号

2

相位+

复位

A         B          C

移相角：        频率：标准

幅值：

换频

4

3

相位-

•

ＵA               ＵB               ＵC                Ｕ0

*   IA           *   IB           *   IC

执行

桥式整流

电源开关

输出幅值对称度微调

微 调 说 明

保险

电压负反馈

220VAC

武汉新电新技术有限公司出品

⑴      ⑵        ⑶                                 ⑷            ⑸

*若出现A、B、C三相电压输出幅值不相等，可在电压微调区中调节“B相”“C相”，使B、C相电压输出与A相电压输出相等。

*若出现A、B、C三相电流输出幅值不相等，可在电流微调区中调节“B相”“C相”，使B、C相电流输出与A相电流输出相等。

复位

复归

相位-

换频

执行

相位+

相位-

换频